## Slide 1: Deformacinių sandūrų įrengimo elementai

## Slide 2: Deformacinių sandūrų įrengimo elementai
Projektuojant betonines ir gelžbetonines konstrukcijas būtina vertinti temperatūros bei drėgmės svyravimus. Aplinkos temperatūros drėgmė bei kietėjančio betono traukumas gali sukelti dideles konstrukcinių elementų deformacijas. Jeigu elementai negali laisvai deformuotis, t. y. deformacijos yra suvaržytos, juose susidaro didelės įrąžos.

## Slide 3: Deformacinių sandūrų įrengimo elementai
Su HALFEN HSD-CRET elementais galima įrengti nesudėtingo konstrukcinio sprendinio deformacines sandūras. Šie elementai sandūrose atlaiko skersines jėgas, užtikrina jungiamųjų elementų (pvz. atskirų perdangos dalių) bendras vertikaliąsias deformacijas, tačiau tuo pat metu leidžia laisvai deformuotis nesukeliant papildomų įrąžų horizontalia kryptimi.

## Slide 4
Deformacinių sandūrų konstrukciniai sprendiniai: a – monolitinio gelžbetonio perdangos plokščių sandūra; b – plokščių ant grunto sandūra; c – sijos sandūra su kolona; d – atraminių sienų sandūra

## Slide 5
Jungimo detalių HALFEN HSD-CRET konstrukciniai sprendiniai: a – detalė HALFEN HSD-CRET; b – detalė HALFEN HSD-CRET V. 1 – jungiamasis strypas; 2 – slinkties įvorė; 3 – apkrovas paskirstantis elementas

## Slide 6
Elementų HALFEN HSD-CRET ir HSD-CRET V techninės charakteristikos

## Slide 7: Ugniai atsparus intarpas
Tam, kad užtikrinti deformacinės sandūros reikiamą atsparumą ugniai, naudojami specialūs atsparūs ugniai 20 arba 30 mm storio intarpai HSD-F-CRET. Intarpai HSD-F-CRET gaminami iš medžiagos, kuri veikiant temperatūrai išputoja ir užtikrina deformacinės sandūros sandarumą.

## Slide 8
Atsparaus ugniai intarpo montavimo schema: 1 – inkaruojantis strypas;
2 – deformacinės sandūros užpildas; 3 – atsparus ugniai intarpas HSD-F-CRET

## Slide 10: Elementų HSD išdėstymas deformacinėse sandūrose ir įrąžų pobūdis
Deformacinių sandūrų elementai HSD išdėstomi atsižvelgiant į norimų nesuvaržytųjų deformacijų kryptį. Deformacinių elementų HSD išdėstymas priklauso nuo veikiančių įrąžų (kerpamųjų jėgų) veikimo pobūdžio.

## Slide 11
Deformacinių sandūrų elementų HSD išdėstymo perdangose schema:
a – „laužyta“ deformacinė sandūra; b – „tiesi“ deformacinė sandūra. 1 – tankus elementų išdėstymas kolonos srityje; 2 – retesnis elementų išdėstymas srityje tarp kolonų

## Slide 12
Jungiamųjų elementų HSD išdėstymo schema ir veikiančios įrąžos: a – elementų HSD išdėstymo schema; b – skersinės jėgos diagrama; c – lenkimo momentų diagrama

## Slide 13: HSD elementų išdėstymas perdangoje, įrengiant deformacinę sandūrą
Išdėstant HSD elementus perdangos plokštėje ar kitose konstrukcijose (pvz. sijose), būtina atsižvelgti į konstrukcinius reikalavimus.

## Slide 14
Jungiamųjų elementų išdėstymas perdangoje: 1 – jungiamojo elemento konstrukcinė armatūra; 2 – skaičiavimais parenkama armatūra.
Pastaba: armatūrų Asx ir Asy kiekiai parenkami iš lentelių

## Slide 18: Elementų HSD išdėstymas plokštėje
Deformacinėje sandūroje elementų HSD CRET kiekis turi būti toks, kad atlaikytų skersines jėgas, nustatytas kaip nekarpytai sijai. Be to turi būti tenkinami konstrukciniai reikalavimai nurodyti firmos gamintojos (HALFEN) rekomendacijose.
Didžiausias atstumas tarp įdėtinių detalių HSD CRET jungiamųjų strypų centrų turi būti ne didesnis kaip 10 plokštės skerspjūvio aukščių, t. y. lc ≤ 10h (h – plokštės skerspjūvio aukštis (storis)). Rekomenduojamas optimalus atstumas lc = 5h. Toks atstumas labiau atitinka plokštės ištisinį atrėmimą.

## Slide 19
Mažiausias atstumas nuo plokštės krašto ar,min bei tarp detalių jungiamųjų strypų centrų aD,min

## Slide 20: Elementų HSD išdėstymas sijoje
Dėl didelių veikiančių skersinių jėgų, bei norint užtikrinti sijos stabilumą atramose, rekomenduojama jungiamuosius strypus išdėstyti keliomis eilėmis horizontaliai ir vertikaliai. Kai strypai išdėstomi keliomis eilėmis, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad dėl sijos įlinkio deformacinės siūlės plotis bus skirtingas per visą sijos aukštį. Tai reikia įvertinti priimant maksimalų deformacinės siūlės storį.

## Slide 21
Minimalūs atstumai tarp jungiamųjų strypų

## Slide 22: Jungiamųjų elementų HSD-CRET montavimas

## Slide 27: Ačiū už dėmesį